RÉSZLETES TANTÁRGYPROGRAM ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

| Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet |
| --- | --- |
| Tantárgy neve és kódja: Tűzvédelmi berendezések I. BBXTB15BNE Kreditérték: 3 Nappali tagozat, 2022/2023. tanév őszi félévtől visszavonásig érvényes |
| Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Biztonságtechnikai mérnök alapszak, tűzvédelmi szakirány |
| Tantárgyfelelős oktató: | Dr. Nagy Rudolf | Oktatók: | Mohai Ágota |
| Előtanulmányi feltételek: (kóddal) | - |
| Heti óraszámok: | Előadás: 3 | Tantermi gyak.: 1 | Laborgyakorlat: 0 | Konzultáció: |
| Számonkérés módja (s,v,f): | v (vizsga) |
| A tananyag |
| Oktatási cél: A tárgy elsődleges célja a beépített tűzvédelmi berendezések fogalmának, fajtáinak, működési elveinek és szabályozásának megismertetése a hallgatókkal, valamint a berendezések tervezéséhez szükséges alapismeretek, szempontok és kockázatok megismerése. |
| Tematika: A beépített tűzvédelmi berendezések tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének szabályozása, jogi háttere. A különböző tűzérzékelők csoportosítása, fajtái, felépítésük és működésük megismerése. A tűzjelző rendszerek felépítése, típusaik, működési elvük. A beépített oltórendszerek csoportosítása, fajtái, felépítésük és működési elvük megismerése. |
| Ütemezés: |
| konzultáció | Témakör |
| 1. | Tantárgyi követelmények ismertetése. Tűzvédelmi berendezések fogalma, típusai. A tűz jellemzői, kísérőjelenségei. Hő‐ és füstterjedés. A tűzérzékelés lehetőségei. Az érzékelők fajtái, csoportosítása, jellemzése. |
| 2. | A hőérzékelők fajtái, működésük. Pontszerű és különleges hőérzékelők bemutatása. Alkalmazásuk előnyei és hátrányai. (Egy‐egy típus szemléltetése, gyakorlati bemutatása.) |
| 3. | A füstérzékelők csoportosítása, működési elvük. Pontszerű füstérzékelők működési elvei, csoportosításuk, alkalmazásuk előnyei és hátrányai. |
| 4. | A különleges füstérzékelők fajtái, működési elvük, alkalmazásuk előnyei és hátrányai. (Egy‐egy típus szemléltetése, gyakorlati bemutatása.) |
| 5. | Láng‐ és sugárzásérzékelők működési elve, bemutatása, alkalmazásuk előnyei, hátrányai. |
| 6. | Tűzjelző berendezések típusai, felépítése, részei. |
| 7. | Tűzjelző berendezésekhez kapcsolódó egyéb eszközök, berendezések. A tűzjelző rendszerek üzemeltetése, felülvizsgálata. |
| 8. | 1. zárthelyi dolgozat |
| 9. | Beépített oltóberendezések fajtái, csoportosítása. Gázzal oltó berendezések fajtái, felépítése, működésük bemutatása. Alkalmazásuk előnyei és hátrányai. |
| 10. | CO2‐al oltó berendezések felépítése, működése, alkalmazásának előnyei és hátrányai. |
| 11. | Sprinkler rendszerek típusai, felépítésük, működésük, tervezésük alapelvei. Alkalmazásuk előnyei és hátrányai. |
| 12. | Habbal oltó berendezések fajtái, működésük, kialakításuk. Alkalmazásuk előnyei és hátrányai. Egyéb beépített oltóberendezések fajtái, működésük, kialakításuk. |
| 13. | 2. zárthelyi dolgozat |
| 14. | Pót zárthelyi dolgozatok |
| Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai Értékelés: A hallgatóknak a félév során két zárthelyi dolgozatot kell megírniuk. A zárthelyi dolgozatokra a hallgatók megfelelt vagy nem megfelelt eredményt kapnak. A megfelelt szint teljesítéséhez a maximális eredmény legalább 50 %-át kell elérni. A dolgozat kérdései az adott írásbeli számonkérést megelőzően feldolgozott teljes tananyagot felölelő ismeretanyagból kerülnek kiválasztásra. Zárthelyi dolgozatíráskor, ill. vizsgán a meg nem engedett segédeszközök (puska, mobiltelefon stb.) használata, ill. arra tett kísérlet, továbbá bármilyen információcserére tett kísérlet az érintett hallgató(k) letiltását vonja maga után. A tantárgyi aláírás és a vizsgára bocsájtás feltétele mindkét zárthelyi dolgozat megfelelt eredménye és az órákon való megfelelő részvételi arány. Az évközi jegy/aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módja: A szorgalmi időszak utolsó hetében lehetőség van a sikertelen, illetve igazoltan (pl. betegség) mulasztott zh-k pótlására. Az évközi jegy/aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módja: HKR 47. § Hiányzás szabályozása: HKR 46. § Valamennyi, jelen dokumentumban nem szabályozott, kérdésben az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszere, valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók. |
| Irodalom: |
| Kötelező: |
| 1. Mohai Ágota: Tűzvédelmi berendezések tervezése I., Tűz érzékelők (SZIE YMÉK egyetemi jegyzet) 2. Országos Tűzvédelmi Szabályzat (mindenkor hatályos állapota a www.njt.hu oldalról letölthető) 3. TvMI 5. Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése tűzvédelmi műszaki irányelv hatályos változata (a www.katasztrofavedelem.hu oldalról letölthető) 4. TvMI 6. Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése tűzvédelmi műszaki irányelv hatályos változata (a www.katasztrofavedelem.hu oldalról letölthető) |
| Ajánlott: |
| 5. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (hatályos változatuk a www.katasztrofavedelem.hu oldalról letölthető) 6. Csepregi Csaba: Tűzjelző rendszerek, Florian Press Kiadó 2001. 7. A jegyzetekben megadott és az előadásokon ajánlott további szakirodalmak |
| Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítő szemléltető eszközök, videók, számítógépes programok stb.) |

Budapest, 2023.08.31.

………………………………………………………

Mohai Ágota